## Slide 1
第1讲 化学实验基础知识和技能

## Slide 2
1.了解化学实验室常用仪器的主要用途和使用方法。
2.掌握化学实验的基本操作，能识别药品安全使用标志。
3.了解实验室一般事故的预防和处理方法。
考点一
考点二
考点三
探究高考 明确考向
练出高分

## Slide 3
考点一 常用化学仪器的识别与使用

## Slide 4
1.可加热的仪器
固体或液体均可
一般用于液体

## Slide 5
(1)仪器①的名称为试管。使用方法：加热液体时，液体体积不能超过其容积的 ，加热固体时，试管口应略 倾斜。
(2)仪器②的名称为 。使用方法：用于蒸发或浓缩溶液，加热时液体体积不超过其容积的 ，蒸发浓缩时要用 搅拌，快蒸干时停止加热。
(3)仪器③的名称为坩埚。使用方法：用于固体物质灼烧，把坩埚放在三脚架上的 上加热，取放坩埚必须使用坩埚钳，加热完的坩埚应放在 上冷却。
向下
蒸发皿
玻璃棒
泥三角
石棉网
答案

## Slide 6
(4)仪器④中A的名称为 ，B的名称为 。
使用方法：a.常用于组装有液体参与反应的反应器，其中B主要用于混合液体的 和分馏；b.加热液体时，不能超过其容积的 。
(5)仪器⑤的名称为锥形瓶。使用方法：a.可用于组装气体发生器；b.用于
操作；c.作蒸馏装置的 。
(6)仪器⑥的名称为烧杯。使用方法：a.可用于物质的 与稀释；b.用于称量具有 的固体药品；c.组装水浴加热装置。
圆底烧瓶
蒸馏烧瓶
蒸馏
滴定
接收器
溶解
腐蚀性
答案

## Slide 7
2.常用的计量仪器
完成下列空白
(1)仪器A的名称： 。
用途： ；精确度： mL。
特别提醒 ①无“0”刻度；②不可加热，不可作反应容器，不可用于溶液的稀释；③选取量筒的规则是“大而近”，例如量取5.6 mL NaOH溶液应选取10 mL量筒，而不能选 5 mL 或 50 mL 量筒。
量筒
量取一定体积的液体
0.1
答案

## Slide 8
(2)仪器B的名称： 。
用途： 。
①该仪器使用前需“查漏”；
②该仪器 作为反应容器或长期贮存溶液的容器；
③ 加入过冷或过热的液体；
④ 配制任意体积的溶液；
⑤ 将固体或浓溶液直接在该仪器中溶解或稀释。(用“不能”或“能”填空)
配制一定物质的量浓度的溶液
容量瓶
不能
不能
不能
不能
答案

## Slide 9
(3)仪器C的名称： 。
①使用前需“ ”；②“0”刻度在 ；③不可盛装 溶液；
④精确度： mL。
(4)仪器D的名称： 。
用于盛装 溶液，不可盛装 和强氧化性液体(如：KMnO4溶液)。
(5)仪器E的名称： 。
①称量前先调零点；②腐蚀性药品应放于 内称量；③左盘放 ，右盘放 ，即“ 物 码”；④精确度： g。
酸式滴定管
查漏
上方
碱性
0.01
碱性
酸性
托盘天平
碱式滴定管
烧杯
被称物
砝码
左
右
0.1
答案

## Slide 10
(6)仪器F的名称： 。
①测反应混合液的温度时，温度计的水银球应插入混合液中但不能接触容器内壁；②测蒸气的温度时，水银球应在液面以上；测馏分温度时，水银球应放在蒸馏烧瓶 。
温度计
支管口处
答案
③测水浴温度时，温度计水银球应在 。
支管口处

## Slide 11
3.其它常用仪器
(1)A仪器的名称 ；主要用途：①向小口容器中转移液体；②漏斗加滤纸后，可过滤液体。
使用方法和注意事项：①制作过滤器时，滤纸紧贴漏斗壁，用水润湿，注意不得留有气泡；②滤纸低于 边缘，液面低于 边缘。
普通漏斗
漏斗
滤纸
答案

## Slide 12
(2)B仪器的名称 ；主要用途：用于装配气体发生装置。
使用方法和注意事项：制取气体应将长管末端插入 以下，防止气体逸出。
(3)C仪器的名称 ；主要用途：①用于随时添加液体；
② 。
使用方法和注意事项：①注意活塞不得渗漏；②分离液体时，下层液体由 ，上层液体由 。
液面
长颈漏斗
分液漏斗
萃取、分液
下口放出
上口倒出
答案

## Slide 13
(4)D仪器的名称 ；主要用途：用于干燥或吸收某些气体，干燥剂为颗粒状，常用 、 。
使用方法和注意事项：①注意干燥剂或吸收剂的选择；②一般为 口进气， 口出气。
(5)E仪器的名称 ；主要用途：①用于蒸馏或分馏时冷凝易液化的气体；②有利于液体回流。
使用方法和注意事项：①直形冷凝管一般用于蒸馏或分馏时冷凝；
②球形/蛇形冷凝管通常用于冷凝回流；③冷却水 口进 口出。
球形干燥管
CaCl2
碱石灰
大
小
冷凝管
下
上
答案

## Slide 14
1.正误判断，正确的划“√”，错误的划“×”
(1)加热试管时先均匀加热，后局部加热( )
(2)加热坩埚时直接放在铁圈或三脚架上加热( )
(3)用托盘天平称量任何药品，均要在托盘中放两张相同的纸片( )
(4)在蒸馏过程中，若发现忘加沸石，应立即停止加热，然后加入沸石
( )
√
×
×
×
深度思考
答案

## Slide 15
2.有下列几种常见仪器：①分液漏斗 ②漏斗 ③酸式滴定管 ④容量瓶 ⑤碱式滴定管 ⑥球形冷凝管
思考回答下列几个问题：
(1)使用前必须检查是否漏水的是__________ (填序号)。
(2)酸式滴定管不能盛放烧碱溶液的原因是__________________________
____________________________________________________________。
(3)球形冷凝管不能用于组装蒸馏装置的原因是______________________
_____________。
①③④⑤
酸式滴定管玻璃活塞处是磨砂的，玻璃中的SiO2与烧碱溶液反应生成Na2SiO3，容易使活塞处粘合
冷凝后的液体容易残留
在球形区域内
答案

## Slide 16
3.如图所示，读数时同样是仰视，引起的读数误差相同吗？________；若不同，请指出读数误差情况___________________________。
不同
A图读数偏大，B图读数偏小
答案

## Slide 17
题组一 常用仪器的识别及使用
1.下列有关仪器用途的说法中正确的是( )
A.试管、烧杯均可用于给液体、固体加热
B.使食盐水中NaCl晶体析出时，常用到的仪器有坩埚、酒精灯、玻璃棒、
泥三角
C.区别NaCl、Na2SO4时常用到胶头滴管、试管
D.漏斗可用于过滤及向滴定管中添加溶液
C
1
2
3
4
5
6
答案

## Slide 18
2.某学生的实验报告中有如下数据：①用托盘天平称取11.7 g食盐；
②用量筒量取21.48 mL盐酸；③用容量瓶配制210 mL 1 mol·L－1的硫酸溶液；④用标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸，用去18.20 mL NaOH溶液，其中数据合理的是( )
A.①④ B.②④
C.①③ D.②③
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 19
解析 解此题的关键在于依据所用仪器的精确度，如实记录可测得的可靠数值。托盘天平的精确度为0.1 g，①正确；
量筒精确度为0.1 mL，②错误；
容量瓶的规格中有100 mL、250 mL、500 mL、1 000 mL等，没有210 mL的容量瓶，③错误；
中和滴定要用滴定管，滴定管的精确度为0.01 mL，题中18.20 mL的数值合理，④正确。
答案 A
1
2
3
4
5
6

## Slide 20
3.有如图所示A、B、C、D、E五种仪器：
1
2
3
4
5
6

## Slide 21
(1)请选择下列仪器名称的序号，填入相应的横线上：
①蒸馏烧瓶 ②碱式滴定管 ③圆底烧瓶 ④长颈漏斗
⑤分液漏斗 ⑥酸式滴定管 ⑦容量瓶
A：_______；B： _______ ；C：_______ ；D：_______ ；E： _______ 。
(2)上述A～E五种仪器中，使用前必须检漏的有______，组装气体发生器必须液封的是________。
①
⑤
④
⑥
⑦
C
BDE
1
2
3
4
5
6
答案

## Slide 22
题组二 仪器的组合与创新
4.草酸晶体(H2C2O4·2H2O)100 ℃开始失水，101.5 ℃熔化，150 ℃左右分解产生H2O、CO和CO2。用加热草酸晶体的方法获取某些气体，应该选择的气体发生装置是( )
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 23
解析 加热固体时，为防止水蒸气液化后倒流，试管口一般向下倾斜，但本题中考虑到草酸晶体在101.5 ℃时熔化，为了达到实验目的，需要持续加热到150 ℃左右，因此，选择装置D。
答案 D
1
2
3
4
5
6

## Slide 24
5.下图为常用玻璃仪器组成的六种实验装置，均可根据不同的实验需要在其中加入不同的液体或固体试剂。请用适宜装置的序号完成下列填空：
1
2
3
4
5
6

## Slide 25
(1)能用于干燥CO2气流的装置是_________。
(2)用于除去Cl2中HCl杂质的最佳装置是___。
(3)用于尾气吸收并能防止液体倒吸到反应装置中的是______。
(4)接在气体制备的连续实验装置中间，用于控制气流平稳的装置是_____。
(5)利用装置A收集CO2气体，应从____口进气。A中装满水，用排水法测量生成H2的体积，应从____口进气。
A、E、F
A
C、E
D
a
b
1
2
3
4
5
6
答案

## Slide 26
6.下图是几种常见的加热装置。
1
2
3
4
5
6

## Slide 27
(1)A、B、C、D四装置都是用酒精灯直接加热，E、F装置加热时需垫_________。其中F装置中对试管的加热方式是________ ，采用这种加热方式的目的是___________________________________。
(2)H2还原CuO可选用________装置。
(3)NH4Cl与Ca(OH)2混合加热制NH3可选用______装置。
(4)胆矾中结晶水含量的测定可选用________装置。
(5)乙酸乙酯的制备可选用________装置。
(6)MnO2与浓盐酸混合制氯气可选用____装置。若该装置只加热液体时，容器内必须放________________。
石棉网
水浴加热
使仪器受热均匀，便于控制溶液的温度
A
C
D
B
E
碎瓷片(或沸石)
1
2
3
4
5
6
答案

## Slide 28
1.规避计量仪器使用时的4个易失分点
(1)托盘天平的精确度为0.1 g。
(2)量筒的精确度为0.1 mL，无“0”刻度，小刻度在下方。
(3)滴定管的精确度为0.01 mL，“0”刻度在接近上口处。
(4)容量瓶只有一条刻度线，只能读取一个值，该数值为容量瓶的容量值。
2.根据物质的性质特点或实验特点选择不同的实验装置，如第4题。
易错警示 延伸拓展

## Slide 29
3.一种仪器，根据需要可有多种用途，如“广口瓶的多种用途”。
要注意在广口瓶的不同用途中，导气管长短的不同。

## Slide 30
(1)装置A可作集气瓶和洗气瓶
①作洗气瓶：装入适当的试剂除去气体中的杂质，气体“长进短出”。
②作集气瓶：a.不装任何试剂，收集密度比空气大且不与空气反应的气体，气体“长进短出”。b.不装任何试剂，收集密度比空气小且不与空气反应的气体，气体“短进长出”。c.装水，可收集难溶于水的气体，装饱和食盐水，可收集Cl2，气体“短进长出”。

## Slide 31
(2)装置B用于测量气体的体积
长导管与另一弯管连接伸入量筒底部，广口瓶中盛满水，气体“短进长出”。将广口瓶中的水排到量筒中，测量难溶于水的气体的体积。
(3)装置C和D作安全瓶
①装置C用作防倒吸。
②装置D用作缓冲和防堵塞。
返回

## Slide 32
考点二 常考化学实验的基本操作

## Slide 33
1.药品的取用
(1)根据药品的性状和用量选择取用方法
取用 药品 | 固体药品 |  |  | 液体药品 |  | 
 | 粉末 | 块状 | 一定量 | 少量 | 多量 | 一定量
使用 仪器 | ____ (或 ) | 镊子 | 用_________ 称量 | ____ ____ | ______ ______ | 用量筒、滴定管 (或移液管量取)
药匙
纸槽
托盘天平
胶头
滴管
用试剂
瓶倾倒
答案

## Slide 34
(2)图示向仪器中加入药品的操作方法
①向容器内加固体药品
②向容器内加液体药品

## Slide 35
2.常见试纸的使用
(1)试纸的种类及用途
氧化
性
碱
酸
性
漂白
酸 碱
答案

## Slide 36
(2)使用方法
①检验溶液：取一小块试纸放在 上，用 蘸取液体，点在试纸 ，观察试纸的颜色变化，等pH试纸变色后，与____
对照。
②检验气体：先用蒸馏水把试纸 ，用 夹取或粘在 的一端，然后再放在集气瓶口或导管口处，观察试纸的颜色变化。
玻璃片或表面皿
玻璃棒
中部
标准
比色卡
润湿
镊子
玻璃棒
答案

## Slide 37
3.物质的溶解
(1)固体的溶解
常用仪器：烧杯、试管、 等。
促溶方法： 、 、 或振荡等。
(2)气体物质的溶解或吸收
玻璃棒
加热
研细
搅拌
答案

## Slide 38
①溶解度不大的气体，如CO2、Cl2、H2S等，用如图a所示装置：
②极易溶于水的气体，如 、 等，用如图b所示装置。
(3)液体物质的溶解(稀释)：一般把密度 的液体加入到密度 的液体中，如浓硫酸的稀释、浓硫酸与浓硝酸的混合。
NH3
HCl
较大
较小
答案

## Slide 39
4.仪器的洗涤
(1)方法：使用毛刷，用去污剂和水冲洗。
(2)洗净的标准：玻璃仪器内壁附着均匀的水膜，既不聚成滴，也不成股流下。
(3)常见残留物的洗涤
残留物 | 洗涤剂
容器里附有的油污 | _________________________
容器壁上附着的硫 | ________________________
试管上的银镜 | ____________
AgCl | 氨水
容器内残留的MnO2 | 热的_________
NaOH溶液或热的纯碱溶液
CS2或热的NaOH溶液
稀HNO3
浓盐酸
答案

## Slide 40
5.装置的气密性检查
检查装置气密性的基本思路是使装置内外压强不等，观察气泡或液面变化。

## Slide 42
(1)微热法：如图a。用酒精灯微热或用手捂热容器，导管口 ，停止加热或松开手后导管内 ，证明装置不漏气。
(2)液差法：如图b、c。连接好仪器，b中夹紧弹簧夹，从长颈漏斗中注入适量水，使b中长颈漏斗中的液面 锥形瓶中的液面，静置，若________
_________，证明装置不漏气。c中，从乙管加入适量水，使乙管液面
甲管液面，静置，若液面 ，证明装置不漏气。
产生气泡
形成一段水柱
高于
液面位置
保持不变
高于
位置保持不变
答案

## Slide 43
(3)滴液法：如图d。向分液漏斗中注入适量水，关闭弹簧夹，打开分液漏斗活塞，如果 ，则装置气密性良好。
(4)抽气(吹气)法，如图e、f。e中关闭分液漏斗的活塞，轻轻向外拉动或向里推动注射器的活塞，一段时间后，活塞 ，表明装置的气密性良好。f中打开弹簧夹，向导管口吹气，如果长颈漏斗中的液面 ，且停止吹气后，夹上弹簧夹，长颈漏斗液面 ，则表明装置的气密性良好。(液差法的拓展)
滴入少量水后很快就不能流下
能回到原来的位置
上升
保持稳定
答案

## Slide 44
1.指出下图操作中的错误。
(1)_____________________________________。
(2)____________________________________________________________________________________________。
(3)____________________。
块状固体直接落入试管底部，易砸破试管
①瓶塞正放在桌面上；②试剂瓶标签未面向手心；③试剂瓶瓶口未紧靠试管口；④试管未倾斜45°
胶头滴管伸入试管内
深度思考
答案

## Slide 45
2.如图用NaOH与新制FeSO4制取Fe(OH)2时，滴管插入试管
底部的原因：____________________________________ 。
3.用pH试纸定量测定溶液的pH时，能用蒸馏水润湿吗？
若润湿，一定会产生误差吗？是否能用pH试纸测定氯水
的pH，为什么？
答案 不能用蒸馏水润湿。若润湿，不一定产生误差，如测NaCl溶液的pH。不能，因为氯水中的HClO具有强氧化性，能漂白试纸。
防止生成的Fe(OH)2与氧气接触而被氧化
答案

## Slide 46
题组一 化学实验基本操作
1.取用药品时，下列操作正确的是( )
A.每取用一种药品后，都应盖好试剂瓶，标签朝外，放回原处
B.若取用无腐蚀性的药品，可以用手直接拿
C.用胶头滴管滴加液体时，应将滴管伸入试管中
D.用药匙将粉末药品撒入试管中
A
1
2
3
4
5
6
7
答案

## Slide 47
2.下列实验操作正确的是( )
A.将固体加入容量瓶中溶解并稀释至刻度线，配制成一定物质的量浓度
的溶液
B.配制氯化铁溶液，是将FeCl3溶于蒸馏水，再加入一定量的铁粉
C.胶头滴管取完一种试液后，可直接取另一种不与其反应的试液
D.用玻璃棒蘸取溶液滴到放在表面皿上的pH试纸上
解析 容量瓶不能直接溶解固体，A项错；
Fe3＋易水解，应加盐酸抑制其水解，加铁粉会使Fe3＋还原为Fe2＋，B项错；
取用不同液体的滴管必须专用，C项错。
D
1
2
3
4
5
6
7
解析答案

## Slide 48
3.下列实验操作正确的是( )
A.做过硫升华的试管可用酒精洗涤
B.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液，发现取量过多，为了不浪费，又把
过量的试剂倒入试剂瓶中
C.取用金属钠或钾时，没用完的钠或钾要放回原瓶
D.称量NaOH固体时，应先在天平两个托盘上各放一张等质量的纸，左边
纸上放NaOH，右边纸上放砝码
解析 硫微溶于酒精，A项错；
钠、钾等活泼金属剩余药品要放回原试剂瓶，其他药品一般不能放回原试剂瓶，B项错，C项正确；
NaOH固体有腐蚀性，不能放在纸片上称量，D项错。
C
1
2
3
4
5
6
7
解析答案

## Slide 49
4.下列有关实验操作正确或能达到预期目的的是( )
解析 不能用燃着的酒精灯去点燃另一个酒精灯，容易失火，A错；
不能将水倒入硫酸中，B错；
D项未用玻璃棒引流。
C
1
2
3
4
5
6
7
解析答案

## Slide 50
题组二 常见装置的气密性检查
5.下列是一些装置气密性检查的方法，其中正确的是( )
解析 A、C、D中都未形成封闭体系。
B
1
2
3
4
5
6
7
解析答案

## Slide 51
6.下列装置中，不添加其他仪器无法检查气密性的是( )
1
2
3
4
5
6
7
解析答案

## Slide 52
解析 B项利用液差法：夹紧弹簧夹，从长颈漏斗中向试管内加水，长颈漏斗中会形成一段液柱，停止加水后，通过液柱是否变化即可检查；
C项利用加热(手捂)法：用酒精灯微热(或用手捂热)试管，通过观察烧杯中有无气泡以及导管中水柱是否变化即可检查；
D项利用抽气法：向外轻轻拉动注射器的活塞，通过观察浸没在水中的玻璃导管口是否有气泡冒出即可检查。
答案 A
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 53
7.某实验小组利用如下装置(部分固定装置略去)制备氮化钙(Ca3N2)，并探究其实验式。
按图连接好实验装置。检查装置的气密性，方法是____________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________。
关闭活塞K，将末端导管插入试管A的水中，用酒精灯微热硬质玻璃管，若导管口有连续均匀的气泡冒出，撤去酒精灯冷却一段时间，导管内形成一段水柱，并且一段时间不回落，说明装置气密性良好
1
2
3
4
5
6
7
答案

## Slide 54
1.化学实验基本操作的六个“不”
(1)化学药品不能用手接触；不能用鼻子直接凑到容器口去闻气味；绝不能品尝。
(2)不得用燃着的酒精灯去点燃另一只酒精灯，熄灭时不能用嘴去吹灭。
(3)容量瓶、量筒等定量容器，不能用作反应器，也不能用于溶解稀释或贮存液体。
(4)做完实验，剩余药品不能随意丢弃，也不要放回原瓶(活泼金属钠、钾等必须放回原试剂瓶)。
(5)称量有腐蚀性，易潮解的物质时，不能用纸片。
(6)温度计不能代替玻璃棒用于搅拌。
练后反思 答题规范

## Slide 55
2.装置气密性的检查方法与答题规范
装置气密性检查必须在放入药品之前进行。
(1)气密性检查的基本思路
使装置内外压强不等，观察气泡或液面变化。
(2)气密性检查的答题规范
简答题应注意答题规范，对装置气密性的检查可按如下文字进行答题：
①装置形成封闭体系→操作(微热、手捂、热毛巾捂、加水等)→描述现象→得出结论。

## Slide 56
②微热法检查的关键词是封闭、微热、气泡、水柱。
③液差(封)法的关键词是封闭、液差。
④答题时易忽略的几句关键性的文字叙述：
a.将导管末端浸入水中；
b.关闭或者开启某些气体通道的活塞或弹簧夹；
c.加水至“将长颈漏斗下口浸没”。
返回

## Slide 57
考点三 化学试剂的存放及实验安全

## Slide 58
1.常见意外事故的处理
意外事故 | 处理方法
碱洒在皮肤上 | 用大量水冲洗，最后涂上稀硼酸溶液
液溴洒在皮肤上 | 用酒精洗涤
水银洒在桌面上 | 用硫粉覆盖
酸液溅到眼中 | 用大量水冲洗，边洗边眨眼睛
酒精等有机物在实验台上着火 | 用湿抹布盖灭

## Slide 59
2.实验安全装置
(1)防倒吸装置

## Slide 60
(2)防堵塞安全装置

## Slide 61
(3)防污染安全装置
①实验室制取Cl2时，尾气的处理可采用 装置。
②制取CO时，尾气处理可采用 装置。
③制取H2时，是否需尾气处理？ 。若需要可采取 装置。
b
a、c
a、c
需要
答案

## Slide 62
3.化学试剂的保存
(1)试剂瓶的选择
广口
细口
棕色
碱性
强酸
强氧化性
答案

## Slide 63
(2)试剂的保存方法
化学试剂都应注意妥善密封保存于试剂瓶中。对于易变质、易挥发或有危险性的化学试剂，还应根据性质采取特殊的保存方法。
①易与空气中的氧气、水蒸气、二氧化碳等起反应的药品应 保存。如钾、钠应浸在煤油中；白磷放在水中，使之与空气隔绝。
②易潮解、挥发、吸水的药品应密封保存。如固体NaOH、浓盐酸、浓硫酸等。
③见光易分解的物质应盛放在 瓶中，放置于阴凉处。如AgNO3、浓HNO3等。
密封
棕色
答案

## Slide 64
④液态溴有毒且易挥发，应贮存于 中，加水封，加盖玻璃塞(不能用橡胶塞)，并放置于阴凉处。
⑤易挥发、着火的药品应密封保存并放置于阴凉处，远离火源。如乙醇、乙醚、苯等。
⑥盛放药品的器皿应不能跟所盛药品反应。如盛NaOH溶液的试剂瓶不能用玻璃塞而应用橡胶塞。
磨口的细口瓶
答案

## Slide 65
题组一 试剂的保存
1.下列盛放试剂的方法正确的是( )
A.氢氟酸或浓硝酸存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中
B.汽油或煤油存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中
C.碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中
D.氯水或硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中
1
2
3
4
5
解析答案

## Slide 66
解析 A项，氢氟酸会与玻璃的成分二氧化硅反应，浓硝酸会腐蚀(氧化)橡胶塞；
B项，汽油或煤油会使橡胶塞溶胀；
C项，由于碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液呈碱性，会与玻璃的成分二氧化硅反应，且二者见光不分解，不用放于棕色瓶中；
D项，氯水或硝酸银溶液存放时，为防止氯水腐蚀(氧化)橡胶塞，应用磨口塞，为了避免硝酸银见光分解，应存放在棕色玻璃瓶中。
答案 D
1
2
3
4
5

## Slide 67
2.下列保存物质的方法正确的是( )
A.液溴易挥发，存放在带橡胶塞的试剂瓶中，并加水封
B.波尔多液盛放在铁制容器中
C.氨水易挥发，应密封且在低温处保存
D.金属锂应保存在煤油中，防止被氧化
解析 液溴能腐蚀橡胶，A错；
波尔多液中的CuSO4能与Fe发生置换反应，B错；
金属锂的密度比煤油小，会漂浮在煤油上面，锂和空气中的氧气、水蒸气等均能发生反应，金属锂应保存在固体石蜡中，D错。
C
1
2
3
4
5
解析答案

## Slide 68
题组二 化学实验操作安全及意外事故的处理
3.下列实验操作中不会发生安全事故的是( )
A.用锌粒和稀硫酸反应制取氢气，把产生的气体直接点燃，观察燃烧现象
B.把消石灰与NH4Cl固体混合加热产生的气体用导管直接通入水中制取浓
氨水
C.取用少量白磷时，应在水中切割白磷，剩余的白磷立即放回原试剂瓶中
D.做完铜与浓硫酸反应实验后的试管，立即用大量水冲洗
解析 A项，H2与O2的混合气体容易爆炸，点燃前必须验纯；
B项，NH3极易溶于水，导管直接通入水中会倒吸；
D项，浓硫酸溶于水会放出大量热，易造成暴沸。
C
1
2
3
4
5
解析答案

## Slide 69
4.进行化学实验必须注意安全，下列说法不正确的是( )
A.给试管中的液体加热，不时移动试管或加入碎瓷片，以免暴沸伤人
B.不慎将浓碱液沾到皮肤上，要立即用大量水冲洗，然后涂上稀硼酸溶液
C.如果苯酚浓溶液沾到皮肤上，应立即用酒精清洗
D.把氢气和氯气混合光照制氯化氢
解析 在实验过程中，如果将浓碱液沾到皮肤上，要用大量的水冲洗，再涂上稀硼酸溶液；
苯酚有毒，在冷水中溶解度不大，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，如果不慎将苯酚沾到皮肤上，应立即用酒精清洗；
氢气和氯气的混合气体光照会爆炸。
D
1
2
3
4
5
解析答案

## Slide 70
5.下图是实验室制取Na2S2O3·5H2O的装置图(略去部分夹持仪器)。已知：Na2SO3＋S Na2S2O3
a
1
2
3
4
5

## Slide 71
按要求回答下列问题：
(1)仪器A的名称：_________。
(2)a管的作用___________________________。
(3)装置B的作用：___________________________________________
__________。
(4)E是SO2的尾气处理装置，则装置D的作用：________。
圆底烧瓶
平衡气压，使液体顺利滴下
观察SO2的生成速率，缓冲气流(或观察气体流动是否畅通)
防倒吸
1
2
3
4
5
答案

## Slide 72
实验室操作应当注意以下五防
1.防爆炸：点燃可燃性气体(如H2、CO、CH4、C2H2、C2H4)或用CO、
H2还原Fe2O3、CuO之前，要检验气体纯度。
2.防暴沸：配制硫酸的水溶液或硫酸的酒精溶液时，要将密度大的浓硫酸缓慢倒入水或酒精中；加热液体混合物时要加沸石。
3.防失火：实验室中的可燃物质一定要远离火源。
4.防中毒：制取有毒气体(如Cl2、CO、SO2、H2S、NO2、NO等)时，应在通风橱中进行。
5.防倒吸：加热法制取并用排水法收集气体或吸收溶解度较大气体时，要注意熄灭酒精灯前先将导管从液体中拿出。
返回

## Slide 73
探究高考 明确考向

## Slide 74
1
2
3
4
5
6
1.(2015·山东理综，7)进行化学实验时应强化安全意识。下列做法正确的是( )
A.金属钠着火时使用泡沫灭火器灭火
B.用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口竖直向上
C.浓硫酸溅到皮肤上时立即用稀氢氧化钠溶液冲洗
D.制备乙烯时向乙醇和浓硫酸的混合液中加入碎瓷片
解析答案

## Slide 75
解析 A项，钠与水反应生成氢气，同时钠燃烧后生成的Na2O2 会与CO2反应生成O2 ，这样会使燃烧更剧烈甚至发生爆炸，错误；
B项，加热碳酸氢钠时有水生成，若试管口竖直向上，水会倒流进入试管底部造成试管炸裂，错误；
C项，浓硫酸溅到皮肤上时应迅速用干布拭去，再用大量水冲洗，错误；
D项，制备乙烯时，向混合液中加入碎瓷片可以防止暴沸，正确。
答案 D
1
2
3
4
5
6

## Slide 76
2.(高考选项组合题)下列叙述正确的是( )
A.称取2.0 g NaOH固体，先在托盘上各放1张滤纸，然后在右盘上添加2 g
砝码，左盘上添加NaOH固体(2015·福建理综，8A)
B.NH4F水溶液中含有HF，因此NH4F溶液不能存放于玻璃试剂瓶中
(2014·天津理综，3B)
C.金属汞一旦洒落在实验室地面或桌面时，必须尽可能收集，并深埋处理
(2014·浙江理综，8A)
D.盛放氯水应用带橡胶塞的细口玻璃瓶
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 77
解析 A项，NaOH有腐蚀性，不能在天平上直接称量，应该在烧杯等仪器中称量，错误；
氢氟酸能腐蚀玻璃，B项正确；
金属汞一旦洒落在实验室地面或桌面，应加硫黄粉处理，C项不正确；
氯水具有强氧化性能腐蚀橡胶，D项不正确。
答案 B
1
2
3
4
5
6

## Slide 78
3.(2014·北京理综，6)下列试剂中，标签上应标注 和 的是( )
A.C2H5OH B.HNO3
C.NaOH D.HCl
解析 这两个标签说明该药品具有氧化性和腐蚀性。A项，C2H5OH无氧化性和腐蚀性，错误；
B项，HNO3是一种氧化性酸，也具有强腐蚀性，正确；
C项，NaOH具有强腐蚀性，但无氧化性，错误；
D项，HCl不具有强氧化性，错误。
B
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 79
4.(2014·重庆理综，4)茶叶中铁元素的检验可经以下四个步骤完成，各步骤中选用的实验用品不能都用到的是( )
1
2
3
4
5
6

## Slide 80
A.将茶叶灼烧灰化，选用①、②和⑨
B.用浓硝酸溶解茶叶灰并加蒸馏水稀释，选用④、⑥和⑦
C.过滤得到滤液，选用④、⑤和⑦
D.检验滤液中的Fe3＋，选用③、⑧和⑩
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 81
解析 灼烧固体物质一般使用坩埚，而坩埚加热时需用泥三角支撑然后放在三脚架上，三脚架的下面应放酒精灯，选用的实验用品都能用到，选项A不符合题意；
溶解固体并加蒸馏水稀释，所需仪器为烧杯和玻璃棒，用不到容量瓶，选项B符合题意；
过滤所需的实验用品为漏斗、滤纸、玻璃棒、烧杯和带铁圈的铁架台，选项C不符合题意；
检验Fe3＋的试剂为KSCN溶液，所需仪器为试管和胶头滴管，选项D不符合题意。
答案 B
1
2
3
4
5
6

## Slide 82
5.(2013·江苏，5)用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液，需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )
1
2
3
4
5
6
解析答案

## Slide 83
解析 A项，托盘天平称量时，应为“左物右码”，错误；
B项，用玻璃棒搅拌能加速溶解，正确；
C项，转移溶液时需要用玻璃棒引流，错误；
D项，定容时，胶头滴管不能伸入容量瓶内，错误。
答案 B
1
2
3
4
5
6

## Slide 84
6.(2015·重庆理综，4)下列实验中，所使用的装置(夹持装置略)、试剂和操作方法都正确的是( )
1
2
3
4
5
6

## Slide 85
1
2
3
4
5
6
返回
解析答案

## Slide 86
解析 A项，因为Fe(OH)2易被空气氧化，所以胶头滴管伸入液面以下，利用植物油隔绝空气，正确；
B项，一定物质的量浓度溶液的配制，将固体在烧杯中溶解，冷却至室温后再用玻璃棒引流到容量瓶中，不能在容量瓶中直接溶解，错误；
C项，NH3易溶于水，不能用排水法收集，且图示装置易发生倒吸，错误；
D项，一是温度计测的是溶液的温度，应伸入液面以下，二是因为乙醇易挥发，乙醇也能使酸性高锰酸钾溶液褪色，无法证明生成乙烯，错误。
答案 A
1
2
3
4
5
6
返回

## Slide 87
练出高分

## Slide 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.现有下列仪器：①集气瓶；②量筒；③烧杯；④表面皿；⑤蒸发皿；⑥容量瓶；⑦圆底烧瓶。其中能用酒精灯加热的是( )
A.②③⑤ B.③⑥⑦
C.①③④ D.③⑤⑦
解析 集气瓶、量筒、表面皿、容量瓶不能加热，烧杯、圆底烧瓶要隔石棉网加热，蒸发皿可直接加热。
D
解析答案

## Slide 89
2.下列选用的相关仪器符合实验要求的是( )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 90
解析 浓硝酸具有强氧化性，不能用橡胶塞，一般用玻璃塞保存在细口瓶中；水和乙酸乙酯互不相溶，可用分液漏斗分离；用量筒量取液体只能精确到0.1 mL；实验室中固体药品要保存在广口瓶中，便于取用。
答案 B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 91
3.仅用下表提供的玻璃仪器(非玻璃仪器任选)不能实现相应实验目的的
是( )
选项 | 实验目的 | 玻璃仪器
A | 配制一定质量分数的NaCl溶液 | 胶头滴管、量筒、烧杯、玻璃棒
B | 测定NaOH溶液浓度 | 滴定管、锥形瓶、烧杯
C | 鉴别葡萄糖和蔗糖 | 试管、烧杯、酒精灯
D | 实验室用浓氨水和生石灰制备氨气 | 长颈漏斗、烧杯、玻璃棒
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 92
解析 A项，配制一定质量分数溶液不需容量瓶，A项可达实验目的；
B项，测定物质的量浓度用中和滴定实验；
C项，鉴别葡萄糖、蔗糖可用银镜反应，在试管中水浴加热即可；
D项，浓氨水与生石灰制备氨气不能在烧杯中进行，一般在锥形瓶中进行。
答案 D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 93
4.以下是精确配制一定物质的量浓度NaOH溶液的实验步骤，其中操作正确的有( )
A.1步 B.2步 C.3步 D.4步
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 94
解析 Ⅰ称量NaOH时应放在小烧杯里，错误；
Ⅱ溶解时用玻璃棒搅拌，正确；
Ⅲ转移液体时要用玻璃棒引流，错误；
Ⅳ转移溶液后要洗涤烧杯，正确；
Ⅴ转移洗涤液用要玻璃棒引流，错误；
Ⅵ定容时用胶头滴管，错误；
Ⅶ摇匀时要盖上容量瓶的瓶塞，错误。
答案 B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 95
5.下列基本实验操作中正确的是( )
A.用量筒量取液体时，视线与量筒内液体凹液面最低处保持水平
B.稀释浓硫酸时，把浓硫酸慢慢倒入盛有水的量筒中并搅拌
C.用胶头滴管向试管中加入液体时，胶头滴管紧贴试管内壁
D.检查容量瓶是否漏水的方法是往瓶中注入适量的水，倒转检查是否
漏水即可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 96
解析 稀释浓硫酸不能在量筒中进行；用胶头滴管向试管中加液体时，滴管不能紧贴试管内壁，应在试管口的正上方竖直悬滴；检查容量瓶是否漏水的方法是往瓶中注入适量的水，倒转检查是否漏水，若不漏水，将瓶正立，玻璃塞旋转180°，再次倒立，检查是否漏水；
故B、C、D错误。
答案 A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 97
6.在中学化学实验中使用的玻璃、陶瓷等仪器，在实验操作中不能承受温度的急剧变化，否则会引起安全事故。下列实验操作过程不是基于上述原因的是( )
A.钠与水反应时，只能取黄豆粒大小的钠投入盛水的烧杯中反应
B.在用二氧化锰和浓盐酸制氯气时，在加入二氧化锰后应首先加入浓盐酸，然后
再点燃酒精灯
C.在用固体氯化铵和氢氧化钙制取氨气结束后，将大试管从铁架台上取下置于石
棉网上冷却后再洗涤
D.用排水法收集气体后，先移出导气管，后熄灭酒精灯
解析 A项是因为钠与水反应剧烈容易造成爆炸。
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 98
7.在做化学实验时必须注意安全操作，下列实验操作或事故处理正确的
是( )
①在点燃易燃气体前，必须检验气体的纯度
②浓硫酸对皮肤有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上，用较多的水冲洗，再涂上稀硼酸溶液
③给试管中的液体加热时，液体体积不超过试管容积的1/3
④点燃添满酒精的酒精灯
⑤用10 mL量筒量取8.55 mL蒸馏水
A.仅① B.仅①② C.仅①③ D.全部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 99
解析 浓硫酸对皮肤有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上，应先用干抹布擦净，再用大量的水冲洗，然后涂上NaHCO3溶液；
由于酒精有挥发性，酒精灯中不能添满酒精，否则点燃时易发生火灾或爆炸；
量筒属于粗量器，精确度为0.1 mL，不能量取8.55 mL蒸馏水。
答案 C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 100
8.实验室加热约150 mL液体时，可以使用的仪器是( )
A.①③④⑥ B.②③④⑥
C.①③④⑤ D.②③⑤⑥
解析 实验室加热约150 mL液体时，需在烧杯中进行，热源用酒精灯，烧杯不能直接加热，需要垫石棉网。
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 101
9.有关硫酸铜晶体里结晶水含量测定的实验，下列说法正确的是( )
A.将坩埚放在石棉网上进行加热
B.实验中先称量硫酸铜晶体的质量，然后再研磨
C.加热温度过高，会使一部分硫酸铜分解，导致测定结果偏高
D.坩埚在加热前未完全干燥，导致测定的结果偏低
解析 A项，坩埚可以直接加热，不需要垫石棉网；
B项，实验中应该先研磨，后称取硫酸铜晶体的质量；
D项，坩埚在加热前未完全干燥，则其中的水会被算作结晶水，导致测定结果偏高，故不正确。
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 102
10.读下列药品标签，有关分析不正确的是( )
选项 | A | B | C | D
物品 标签 | 饱和氯水 1.01×105 Pa,20 ℃ | 药品：××× | 碳酸氢钠 NaHCO3 俗名小苏打 (84 g·mol－1) | 浓硫酸H2SO4 密度1.84 g·mL－1 浓度98.0%
分析 | 该试剂应装在橡胶塞的细口瓶中 | 该药品不 能与皮肤 直接接触 | 该物质 受热易分解 | 该药品标签上还标有
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 103
解析 氯水具有强氧化性，不能使用橡胶塞，A项错误；
腐蚀品会腐蚀皮肤，故不能直接接触皮肤，B项正确；
碳酸氢钠受热易分解：2NaHCO3 Na2CO3＋CO2↑＋H2O，C项正确；
98%的浓硫酸具有腐蚀性，D项正确。
答案 A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 104
11.下列实验装置、选用的试剂或实验操作中都正确的是( )
A.实验室用装置甲制取氨气
B.用装置乙吸收氨气，并防止倒吸
C.用装置丙稀释浓硫酸
D.用装置丁除去CO2中的HCl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 105
解析 NH4Cl受热分解，但在试管口冷却又会反应生成NH4Cl，得不到NH3，A选项错误；
用倒置漏斗可防倒吸，B选项正确；
不能用量筒稀释浓硫酸，C选项错误；
CO2会被Na2CO3溶液吸收，D选项错误。
答案 B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 106
12.下列各图所示装置的气密性检查中，一定漏气的是( )
解析 检查装置气密性要形成一密闭体系且现象明显。
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 107
13.化学是一门以实验为基础的学科，化学实验是化学学习的重要内容。
(1)化学实验必须以实验安全为前提。下列操作不存在安全隐患的是__________(填编号)。
①用手直接拿取金属钠
②用无水醋酸钠和碱石灰混合加热制取甲烷，把产生的气体直接点燃，观察燃烧现象
③把消石灰与NH4Cl固体混合加热产生的气体用导管直接通入水中制取浓氨水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 108
④为防止药品污染，将实验剩余的钠块放入垃圾桶中
⑤氢气还原氧化铜的实验，先通一段时间氢气，验纯后再点燃酒精灯加热
⑥白磷在水下切割
答案 ⑤⑥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
答案

## Slide 109
(2)熟悉常见实验仪器的作用及操作要领是做好实验的基础，在实验台桌面上摆有如图所示仪器，按要求回答下列问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 110
①指导教师要求同学们写出仪器的名称，甲同学书写的答案如下表，请你找出其中的错误，将改正后的名称填写在下表中(若正确，则此空不需要填写)。
仪器编号 | a | b | c | d | e
名称 | 试管 | 溶量瓶 | 集气瓶 | 碱式滴定管 | 普通漏斗
改正的名称 |  |  |  |  | 
容量瓶
酸式滴定管
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
答案

## Slide 111
②关于e的用途，乙同学说：组成防倒吸装置。你还能说出其他两种用途吗？__________________、______________________________ 。
③d仪器在使用前必须检查是否漏水，检查漏水的操作是
____________________________________________________________________________________________________________________________。
往细口容器中加液体
组成过滤装置(其他合理答案均可)
关闭活塞，向滴定管中加适量水，用滴定管夹将滴定管固定在铁架台上，观察是否漏水，若2 min内不漏水，将活塞旋转180°，重复上述操作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
答案

## Slide 112
(3)实验装置的改进及创新能培养同学们的创造能力，丙同学想用如图所示装置用大理石和稀盐酸反应制取CO2。老师指出，这需要太多的稀盐酸，会造成浪费。该同学选用了上面的一种仪器，加在装置中，解决了这个问题。请你把该仪器画在图中合适的位置。
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
答案

## Slide 113
14.现有下列仪器或装置，请回答下列问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 114
(1)仪器①的名称是__________，②的名称是_________。
(2)用上图仪器组装成气体发生装置：用KClO3和MnO2制O2应选的装置是________(填字母，下同)；用H2O2与MnO2制O2，并控制产生O2的速率，应选的装置是________。
解析 KClO3和MnO2制O2属于“固＋固 气体”，
因而要选用E装置为气体发生装置；
H2O2与MnO2制O2属于“固＋液→气体”且要控制产生气体的速率，只能用分液漏斗控制加入的H2O2的量。
长颈漏斗
分液漏斗
AE
BD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 115
(3)若用装置X进行“排空气法”收集制取的O2，氧气应从_____(填“b”或“c”，下同)端通入。若瓶中装满水，用排水法收集氧气，氧气应从____端通入。
解析 使用X收集氧气时，用“排空气法”，
由于O2的密度比空气的大，应从长管进气，
用排水法收集气体，应从短管进气。
c
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
解析答案

## Slide 116
(4)若用F装置进行CO还原Fe2O3的实验，实验室制取CO的方法一般采取甲酸脱水法(HCOOH CO↑＋H2O)，用纯净的CO完成该实验。
①除F、X外还需要的装置有____，X中应加入的试剂是________，X与其他导管连接的顺序是________(填导管口的序号)。
解析 根据反应原理可知，制取CO属于“液＋液 气体”，用分液漏斗控制加入浓硫酸的量，应选DG为气体发生装置，X的作用是除去CO中的水蒸气，洗气时气体流向为“长进短出”。
②实验时，a处可能的现象为____________________；
F装置中气球的作用是____________________________________。
DG
浓硫酸
dcbe
红棕色粉末逐渐变黑
收集尾气中的一氧化碳，防止污染空气
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
返回
解析答案